## Slide 1: Sběrnice

## Slide 2: PC Bus
Sběrnice PC bus byla navržena a vyrobena firmou IBM pro první počítače IBM PC a IBM PC/XT založené na procesoru 8088. Tento procesor byl vnitřně 16bitový a měl 8bitovou datovou sběrnici.
=> PC Bus umí přenášet slova o délce maximálně 8b
Z 8 dostupných využíváno 6 IRQ
DMA přes Intel 8237
8 Mhz

## Slide 3: ISA (AT bus)
ISA (Industry Standard Architecture)
16b (data)
Zpětně kompatibilní s PC Bus
Kompatibility je dosaženo tak, že stará 62 vodičová sběrnice se rozšířila o dalších 36 vodičů a odpovídající slot se rozšířil o další konektor umístěný v jedné řadě hned za starším 8bitovým slotem pro PC bus.
DMA přes 2x Intel 8237
Počet dostupných IRQ navýšen o dalších 8 proti PC Bus

## Slide 4: MCA
Micro Channel Architecture
Není kompatibilní s ISA. Používala se u IBM PS/2.
Šířka 16 a 32 bitů.

## Slide 5: EISA
Extended Industry Standard Architecture
32b
Konektor (slot) zůstává stejný jako je u ISA, ale je hlubší, aby v něm mohla být umístěna druhá řada konektorů. Konektor ISA dosáhne pouze 1. řady kontaktů, a tedy je plně kompatibilní s ISA.

## Slide 6: VL Bus
VESA local bus
32b
Maximálně 3 sloty
Teoretická mez VL busu je 50 MHz. Prakticky je možné, aby pracovala s frekvencí 33 MHz při třech osazených přídavných kartách.
Burst mode

## Slide 7: PCI (Peripheral Component Interconnect)
32/64b (původně 133MBs/266MBs)
Původně 33Mhz
Připojena přes tzv. mezisběrnicový můstek (nezávislá na platformě, volitelná úroveň napětí, procesor se dostane k paměti i v době, kdy PCI provádí přenos s periferiemi)
Bus mastering
Plug&Play (řadič umožňuje automatickou konfiguraci periferních zařízení, tzn. přiřadí IRQ, kanály DMA a adresy)
Maximálně 6 slotů na jednu sběrnici

## Slide 8: AGP
Accelerated Graphics Port / Advanced Graphics Port
32b
I když výrazně upravená PCI, nejedná se o sběrnici, jen pro GPU
66MHz
25W, AGP PRO 11OW

## Slide 9: PCI-E (PCI-Express)
Sériový přenos dat
PCI-E 16×, 8×, 4×, 1×
Nejnovější generace 4.0
V první generaci 250MB/s na jeden vodič, každá generace 2x rychlejší
1x napájí karty do výkonu 10W, v režimu vysoké spotřeby do 25W
16x napájí karty do výkonu 25W, v režimu vysoké spotřeby do 75W
2,5GHz